PESQUISA DE PREÇO SESURB-15.2.3 n° 152/2021 REB/vcs

Praia Grande, 21 de setembro de 2021.

OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS.

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotação de preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a resposta seja enviada impreterivelmente até a data 28/09/2021 as 16:00 hs via e-mail: sesurbcompras@praiagrande.sp.gov.br. Agradeço desde já pela atenção.

| LOTE I |
| --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Aquisição de comporta de fundo, largura 920MM X Altura 1200 MM - para tubulação de Ø 600 MM - Acionamento manual por volante altura do fundo do canal até a base do pedestal de 5000 MM - gaveta em aço inoxidável AISI 304 com nervuras soldadas para resistir a máxima carga hidráulica sem deformação. Quadro guia em aço inox AISI 304 do tipo para flangear na parede, largura 130 MM fixação para chumbadores de aço inox e ampola química. Guia de deslizamento e vedação vertical perfil UHMWPE - polietileno de alto peso molecular. Vedação da soleira e superior com borracha nitrílica. Haste roscada em aço inox AISI 304 com Ø apropriado para não haver flambagem durante o fechamento da comporta. Mancal intermediário em ferro fundido com pintura epoxi e bucha UHMWPE. Pedestal de manobra em aço carbono com pintura epoxi padrão saneamento. Volante em ferro fundido com pintura epóxi. Caixa de torque com duplo rolamento axial. Vide Anexo 1. | conj. | 6 |  |  |
| 2 | Instalação de comporta de fundo, largura 920MM X Altura 1200 MM - para tubulação de Ø 600 MM. | unid. | 6 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |
| LOTE II |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 3 | Aquisição de tubulação em PRFV com liner termoplástico RPVC (barreira química - superfície interna que entrará em contato direto com o fluído), que proporciona alta resistência à altas temperaturas, produtos químicos e à abrasão, em 6", fabricado através da norma ASTM D 2996 - Dimensional conforme norma ASTM D 2405 - Rigidez conforme norma ASTM D 2405 - Dureza Barcol conforme norma ASTM D 2583 - Ruptura de pressão interna conforme norma ASTM D 1599 - Estanqueidade conforme norma API 15 LR - Visual conforme norma ASTM D 2586 - inclusive conexões. | m | 1000 |  |  |
| 4 | Instalação de tubulação em PRFV com liner termoplástico RPVC (barreira química - superfície interna que entrará em contato direto com o fluído), que proporciona alta resistência à altas temperaturas, produtos químicos e à abrasão, em 6", inclusive conexões. | unid. | 1000 |  |  |
| 5 | Aquisição de tubulação em PRFV com liner termoplástico RPVC (barreira química - superfície interna que entrará em contato direto com o fluído), que proporciona alta resistência à altas temperaturas, produtos químicos e à abrasão em 4", fabricado através da norma ASTM D 2996 - Dimensional conforme norma ASTM D 2405 - Rigidez conforme norma ASTM D 2405 - Dureza Barcol conforme norma ASTM D 2583 - Ruptura de pressão interna conforme norma ASTM D 1599 - Estanqueidade conforme norma API 15 LR - Visual conforme norma ASTM D 2586 - inclusive conexões. | pç | 800 |  |  |
| 6 | Instalação de tubulação em PRFV com liner termoplástico RPVC (barreira química - superfície interna que entrará em contato direto com o fluído), que proporciona alta resistência à altas temperaturas, produtos químicos e à abrasão em 4", inclusive conexões. | unid. | 800 |  |  |
| 7 | Aquisição de registros de gaveta 4" em ferro fundido ASTM A 126 B; classe 125 Ibs; haste ascendente com rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS & Y); volante fixo; extremidades flangeadas padrão ANSI B 16.1; face plana; face a face padrão ANSI B 16.10; internos em bronze. | pç | 15 |  |  |
| 8 | Instalação de registros de gaveta 4" em ferro fundido ASTM A 126 B. | unid. | 15 |  |  |
| 9 | Aquisição de registros de gaveta 6" em ferro fundido ASTM 126 B; classe 125 Ibs; haste ascendente com rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado (OS & Y); volante fixo; extremidades flangeadas padrão ANSI B 16.1; face plana; face a face padrão ANSI B 16.10; internos em bronze. | pç | 15 |  |  |
| 10 | Instalação de registros de gaveta 6" em ferro fundido ASTM 126 B. | unid. | 15 |  |  |
| 11 | Aquisição de válvula de retenção 4" tipo portinhola em ferro fundido ASTM A 1269 B; classe 125 Ibs; tampa aparafusada; extremidades flangeadas padrão ANSI B 16.1; face plana; face a face padrão ANSI B 16.10; internos em bronze. | pç | 15 |  |  |
| 12 | Instalação de válvula de retenção 4" tipo portinhola em ferro fundido ASTM A 1269 B. | unid. | 15 |  |  |
| 13 | Aquisição de válvula de retenção 6" tipo portinhola em ferro fundido ASTM A 1269 B; classe 125 Lbs; tampa aparafusada; extremidades flangeadas padrão ANSI B 16.1; face plana; face a face padrão ANSI B 16.1; internos em bronze. | pç | 15 |  |  |
| 14 | Instalação de válvula de retenção 6" tipo portinhola em ferro fundido ASTM A 1269 B. | unid. | 15 |  |  |
| 15 | Aquisição de tubulação 4" em ferro fundido. | m | 200 |  |  |
| 16 | Instalação de tubulação 4" em ferro fundido. | unid. | 200 |  |  |
| 17 | Aquisição de tubulação 6" em ferro fundido. | m | 200 |  |  |
| 18 | Instalação de tubulação 6" em ferro fundido. | unid. | 200 |  |  |
| 19 | Reparos hidráulicos em PRFV RPVC e ferro fundido. | unid. | 400 |  |  |
| 20 | Aquisição de barra de tubo com 3 (três) metros de comprimento, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 100 |  |  |
| 21 | Instalação de barra de tubo com 3 (três) metros de comprimento, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 100 |  |  |
| 22 | Aquisição de barra de tubo com 6 (seis) metros de comprimento, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência à acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 20 |  |  |
| 23 | Instalação de barra de tubo com 6 (seis) metros de comprimento, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência à acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 20 |  |  |
| 24 | Aquisição de conexão tipo CURVA 90°, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência à acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | pç | 30 |  |  |
| 25 | Instalação de conexão tipo CURVA 90°, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência à acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 30 |  |  |
| 26 | Aquisição de conexão tipo CURVA 90°, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | pç | 20 |  |  |
| 27 | Instalação de conexão tipo CURVA 90°, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 20 |  |  |
| 28 | Aquisição de conexão tipo LUVA DE JUNÇÃO, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | pç | 20 |  |  |
| 29 | Instalação de conexão tipo LUVA DE JUNÇÃO, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 20 |  |  |
| 30 | Aquisição de conexão tipo LUVA DE JUNÇÃO, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | pç | 16 |  |  |
| 31 | Instalação de conexão tipo LUVA DE JUNÇÃO, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 16 |  |  |
| 32 | Aquisição de conexão tipo UNIÃO, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | pç | 20 |  |  |
| 33 | Instalação de conexão tipo UNIÃO, diâmetro de 110mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 20 |  |  |
| 34 | Aquisição de conexão tipo UNIÃO, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | pç | 10 |  |  |
| 35 | Instalação de conexão tipo UNIÃO, diâmetro de 160mm em PPCR - Polipropileno Copolímero Random. Material fabricado de acordo com normas nacionais e internacionais ABNT e DIN. A ABNT 15.813, determina as especificações dimensionais e testes que devem ser realizados no produto, tais como: testes pressão hidrostática, resistência ao impacto, índice de fluidez, estabilidade dimensional, etc. Material atóxico, reciclável, anticorrosivo, leve, flexível, baixa condutividade térmica e excelente resistência mecânica. Resistência a acides: PH entre 1 e 14, pressão de trabalho 20 kgf/cm². | unid. | 10 |  |  |
| 36 | Kit de fixação do tubo - Abraçadeira em forma de semi círculo com duas abas para fixação, confeccionadas em chapa de aço Inoxidável AISI 304 - 60mm de largura e 3mm de espessura, o kit é composto ainda de 02 (dois) prisioneiros e M10 x 400mm, 6 (seis) porcas M10, 6 (seis) arruelas lisas, 6 (seis) arruelas de pressão, 02 (dois) cones M10 e 02 (dois) jaquetas para cone M10, todos os materiais são fabricados em aço inoxidável AISI 304. | unid. | 40 |  |  |
| 37 | Instalação Kit de fixação do tuboAbraçadeira em forma de semi círculo com duas abas para fixação, confeccionadas em chapa de aço Inoxidável AISI 304 - 60mm de largura e 3mm de espessura, o kit é composto ainda de 02 (dois) prisioneiros e M10 x 400mm, 6 (seis) porcas M10, 6 (seis) arruelas lisas, 6 (seis) arruelas de pressão, 02 (dois) cones M10 e 02 (dois) jaquetas para cone M10, todos os materiais são fabricados em aço inoxidável AISI 304. | unid. | 40 |  |  |
| 38 | Kit de fixação da união - 09 (nove) parafusos com cabeça sextavada de aço inoxidável AISI 304, M12x70mm, 09 (nove) porcas sextavadas M12 de aço inoxidável AISI 304, 18 (dezoito) arruelas lisa M12 de aço inoxidável AISI 304, 18 (dezoito) arruelas de pressão M12 de aço inoxidável AISI 304. | unid. | 40 |  |  |
| 39 | Instalação Kit de fixação da união - 09 (nove) parafusos com cabeça sextavada de aço inoxidável AISI 304, M12x70mm, 09 (nove) porcas sextavadas M12 de aço inoxidável AISI 304, 18 (dezoito) arruelas lisa M12 de aço inoxidável AISI 304, 18 (dezoito) arruelas de pressão M12 de aço inoxidável AISI 304. | unid. | 40 |  |  |
| 40 | Pedestal AFP ABS 7,5/15 CV, conexão de descarga com curva integrada em ferro fundido ASTM A-48 CL.35B (GG25), com flanges conforme norma DIN 2633 PN 16. Suporte do pedestal (garra) e suporte do tubo guia (superior e inferior) em ferro fundido ASTM A-48 CL.35 B (GG 25). Para utilização com tubo guia DN2" (SCH.40). Chumbadores em aço inox AISI 304 (4 pçs). Dimensões: Diâmetro de recalque DN 100 mm, Altura máxima 375 mm, Largura máxima 350 mm x 300 mm, Peso máximo 50 kg. | unid. | 20 |  |  |
| 41 | Kit de fixação pedestal / flange do pedestal - 08 (oito) parafusos com cabeça sextavada de aço inoxidável AISI 304, M16x50mm, 16 (dezesseis) arruelas lisa M16 de aço inoxidável AISI 304, 16 (dezesseis) arruelas de pressão M16 de aço inoxidável AISI 304. | unid. | 60 |  |  |
| 42 | Instalação Kit de fixação pedestal / flange do pedestal - 08 (oito) parafusos com cabeça sextavada de aço inoxidável AISI 304, M16x50mm, 16 (dezesseis) arruelas lisa M16 de aço inoxidável AISI 304, 16 (dezesseis) arruelas de pressão M16 de aço inoxidável AISI 304. | unid. | 60 |  |  |
| 43 | Kit de fixação do pedestal - 04 (quatro) prisioneiros de aço inoxidável AISI 304, M16x120mm, 04 (quatro) arruelas lisa M16 de aço inoxidável AISI 304, 04 (quatro) arruelas de pressão M16 de aço inoxidável AISI 304, 04 (quatro) cones M16 de aço inoxidável AISI 304 e 04 (quatro) jaquetas para cone M16 de aço inoxidável AISI 304. | unid. | 40 |  |  |
| 44 | Instalação Kit de fixação do pedestal - 04 (quatro) prisioneiros de aço inoxidável AISI 304, M16x120mm, 04 (quatro) arruelas lisa M16 de aço inoxidável AISI 304, 04 (quatro) arruelas de pressão M16 de aço inoxidável AISI 304, 04 (quatro) cones M16 de aço inoxidável AISI 304 e 04 (quatro) jaquetas para cone M16 de aço inoxidável AISI 304. | unid. | 40 |  |  |
| 45 | Flange do pedestal, confeccionada em aço inox AISI 304, Øext. 230mm x Øint.134mm, espessura 10mm (8 furos). Tolerância geral conforme NBR ISO 2768 C. | unid. | 20 |  |  |
| 46 | Instalação Flange do pedestal, confeccionada em aço inox AISI 304, Øext. 230mm x Øint.134mm, espessura 10mm (8 furos). Tolerância geral conforme NBR ISO 2768 C. | unid. | 20 |  |  |
| 47 | Flange da união, confeccionada em aço inox AISI 304, Øext. 210mm x Øint. 134mm, espessura 10 mm (9 furos). Tolerância geral conforme NBR ISO 2768 C. | unid. | 10 |  |  |
| 48 | Instalação Flange da união, confeccionada em aço inox AISI 304, Øext. 210mm x Øint. 134mm, espessura 10 mm (9 furos). Tolerância geral conforme NBR ISO 2768 C. | unid. | 10 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |

PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR

1 – Condições de pagamento: até 30 dias;

2 – O Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

3 – O prazo de Execução do serviço: 30 dias;

A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

oBSERVAÇÃO:

# O PREÇO OFERTADO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUÍDO A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUÍDO FRETE ATÉ O LOCAL DE ENTREGA.

Atenciosamente,

RODRIGO ESNAL BELLINFANTE

Diretor da Divisão de Compras

SESURB-15.2.3

# Text boxes

PESQUISA DE PREÇO